## Slide 1
THROW · 배치 평면
Arte Kids Park USA · W 5,000 × D 3,000 mm · 공 던지기 대결 (1 vs 1) · 개념안
비디오월 4,854 (55″ × 4열) + 보호 글레이징
벽면 센서
벽면 센서
던지는 선 (벽에서 약 2,000)
P1
P2
공 바구니
공 바구니
입구 · 운영 쪽 (개방 여부 확인 필요)
5,000
3,000
2,000
범례
비디오월 (55″ FHD 4 × 4)
보호 글레이징
벽면 공 인식 센서
센서 감지층 (글레이징 앞)
던지는 선
P1 (YELLOW) · 공 바구니
P2 (BLUE) · 공 바구니
가정 · 메모
5,000 쪽을 타깃 벽으로 가정
던지는 선 2,000은 제안값 — 목업으로 확정
공 인식 방식(전용 IR / 2D LiDAR)은 목업 인식률로 선택
옆벽 · 입구 쪽 그물 또는 패드로 공 튐 방지

## Slide 2
THROW · 타깃 벽 입면
55″ FHD 비디오월 4 × 4 (16장) + 보호 글레이징 · 패널 1,213.4 × 684.2 mm 예시 · 개념안
YELLOW 48% 00:38 46% BLUE
HUD 줄
점수 · 영역 % · 타이머
플레이 영역 3줄
원형 타깃 (노랑 · 파랑)
보호 글레이징 모듈 ×4
(패널 2 × 2 단위)
벽면 센서 (양 끝 상단)
하단 킥플레이트 150
4,854 (1,213.4 × 4)
2,737
(684.2 × 4)
공간 높이 미정 — 4 × 4는 약 3.0 m 이상 필요 (150 + 2,737 + 상부 마감)