## Slide 1
CROSS · 배치 평면
Arte Kids Park USA · Mission Zone · W 4,500 × D 6,300 mm · 예시 배치(개념안)
철봉 P1
철봉 P2
P1 타깃 2,250
P2 타깃 2,250
벽면 센서
벽면 센서
UST
UST
바닥 PJ ①
바닥 PJ ②
센서
센서
센서
센서
바닥 구역 ①
0–3,150
바닥 구역 ②
3,150–6,300
출발 · 입구 쪽 (개방 여부 확인 필요)
4,500
6,300
범례
P1 타깃 구역 (벽 W 2,250)
P2 타깃 구역 (벽 W 2,250)
스테핑 박스 (일반 박스, 600 × 500 예시)
철봉 옆 박스 (추가)
철봉 (구름사다리)
철봉 낙하 구역 (박스 금지)
프로젝터 (UST ×2 · 바닥 PJ ×2)
바닥 투사 구역 ① · ②
벽면 센서 ×2
벽면 센서 스캔면 (벽 앞 20–40 mm)
천장 센서 (4대 예시)
가정 · 메모
철봉: 타깃 벽에서 2,000–5,000 mm 구간(길이 3,000), 낙하 구역은 벽에서 약 900 mm
철봉 양 끝 박스: 첫 손잡이 바로 아래가 아닌 약 200 mm 떨어진 위치
박스·철봉은 전원·센서 없음. 인식은 모두 센서
천장고 미확인. 천장 센서 개수·위치는 센서 사양으로 확정

## Slide 2
CROSS · 단면 (깊이 방향)
출발(왼쪽) → 타깃 벽(오른쪽) · D 6,300 mm · 천장고 3,500 mm 가정 · 개략도
천장 (가정 3,500)
출발
바닥 PJ ②
바닥 PJ ①
천장 센서
철봉 (옆벽) · 손잡이 높이 ≤ 2,134 (학령기 기준)
출발 발판
도착 발판
UST 레이저
벽에서 0.61–0.83 m
점수 LED
벽면 센서 스캔면
벽 앞 20–40 mm
타깃 투사 영역
600–1,900 mm (예시)
6,300
바닥 구역 ② (출발 쪽 3,150)
바닥 구역 ① (벽 쪽 3,150)
철봉은 옆벽에 붙어 있어 단면에서는 뒤쪽에 겹쳐 보입니다. 모든 치수는 mm, 개념안입니다.