## Slide 1
Zoning 규모 비교
제주 1,215평 > 덴버 857평 > 별내 578평으로,
덴버는 제주 대비 약 71% · 별내 대비 약 1.5배의 중간 규모
Zone Size
단위 평
play zone
(adventure)
255
187
125
experience zone
300
172
71
dynamic zone
(quest)
해당 없음
58
57
convenience zone
500
269
99
Attraction Size
단위 평
Sand Beach
92
80
28
Live Sketchbook
36
30
13
Color Ground
34
31
10
Oasis
36
20
10
Trampoline
66
15
없음
퀘스트존은 별내 수준
덴버 58평 · 별내 57평 — 세 지점 중 유일하게 규모 차이가 없는 존
제주와 유사한 크기의 Sand Beach
체험존 전체는 제주 대비 57% 규모 — Sand Beach는 규모감 있게 구성
편의시설 비중이 가장 큼
전체의 39%(269평) — 제주 47% · 별내 28% 사이
Jeju
Denver
Byeollae
space curation

## Slide 2
OPERATION · 수용 인원
얼마나 들어가야 ‘쾌적’한가 — 최대 운영 인원
법정 정원이 아니라 실제 쾌적 운영 상한입니다. 제주·별내의 실측 판단값(면적당 인원)으로 SouthGlenn을 보간했습니다. 세 지점 모두 실내 총면적(1F+2F) 기준.
항목
제주
SouthGlenn
별내
실내 총면적
1,215평 / 4,017㎡
857평 / 2,834㎡
578평 / 1,910㎡
층 구성
1F 1,055 + 2F 160
단층 857
1F 241 + 2F 337
최대 인원
900명
615명 (추정)
400명
1인당 면적
1.35평 / 4.46㎡
1.39평 / 4.61㎡
1.44평 / 4.78㎡
평당 인원
0.74 인/평
0.72 인/평
0.69 인/평
산정 근거
실측 판단값
보간 추정
실측 판단값
SOUTHGLENN 최대 운영
615
명
정상 목표 520~560명
절대 상한 660명 (단시간)
보간 결과
선형 619 · 멱함수 615 · 평균 614명 → 615명 수렴
법정 정원(846명) 대비 73% — 쾌적 한계가 먼저 걸립니다.
법정 A안 846명 / B안 1,343명 협의는 안전 여유일 뿐, 운영은 615명에서 막으므로 A안 협의로 손해 없음. 단, 화장실·공조는 게시 정원(846명) 기준으로 설계.
근거: 제주·별내 도면 실측(그리드 축척 보정) · SouthGlenn 실내 총면적 857평(30,530 SF) · 1인당 면적 보간 · 615명은 개략 추정치, 최종 운영정책으로 확정