## Slide 1: BLOCK ZONE
공간 계획과 아이데이션 · Wall 1 · Wall 2 · Floor
영유아 대상 미디어아트 체험존 · 공간 크기 4 × 6m는 기존 메모 기준 가정 · 2026.10.19

## Slide 2: 공간 원칙 | 벽은 인상과 메인, 바닥은 오래 머무는 곳
세 영역이 역할을 나누고, Wall 2가 바닥과 벽을 이어 줌
WALL 1
도형 붙이는 인터랙티브
공간 전체의 첫인상 · 메인 인터랙티브
입구에서 가장 먼저 보이는 큰 벽
도형 블록을 붙이면 벽 세계가 바로 반응
여러 아이가 동시에 참여
WALL 2
바닥 연계 + 붙이기
바닥에서 시작된 것이 벽으로 이어지는 곳
바닥에서 키운 것이 벽으로 올라옴
벽에 블록을 붙여 다음 장면을 만듦
Floor와 Wall 1 사이의 다리
FLOOR
꼼지락 · 단순한 인터랙티브
영유아가 오래 머무는 곳
바닥 매트 또는 낮은 테이블
만지면 바로 작게 반응, 실패 없음
보호자가 옆에 앉아 함께

## Slide 3: 개념도 1 | 평면 배치안
4 × 6m 가정 · 위에서 본 모습 · 배치는 제안안
WALL 1 · 메인 (6m)
WALL 2 (4m)
FLOOR · 꼼지락 존
낮은 테이블
붙이는 구역
보호자 벤치
입구
범례
Wall 1 · 메인 벽(도형 붙이기)
Wall 2 · 바닥 연계 벽
Floor · 꼼지락 존(매트 · 블록)
천장 프로젝터 · 센서 위치(예시)
아이 동선(입구 → 바닥 → 벽)
배치 이유
입구 정면 긴 벽을 Wall 1로 → 들어오자마자 공간의 인상이 됨
Wall 2 바로 앞에 꼼지락 존 → 바닥에서 한 일이 옆 벽으로 바로 이어짐
입구 쪽 벤치 → 보호자가 아이와 벽을 함께 볼 수 있는 자리
6m
4m

## Slide 4: 개념도 2 | 벽 입면 · 손 닿는 높이
붙이는 구역은 영유아 손 높이에 집중 · 위쪽은 보는 영상 영역
보는 영역 · 공간 인상
붙이는 구역 0.4–1.2m
WALL 1 · 메인 벽 (6m)
보는 영역 · 공간 인상
붙이는 구역 0.4–1.2m
바닥 투사가 벽 아래로 이어짐
WALL 2 · 바닥 연계 벽 (4m)
높이 기준(가정)
붙이는 구역 약 0.4–1.2m: 2–5세가 서서 손이 닿는 범위로 잡은 가정값, 현장 측정 필요
위쪽 영상 영역은 만지지 않아도 즐길 수 있는 장면(공간 인상)
벽 높이 3m는 예시
Wall 2는 바닥 투사와 맞붙여 바닥 → 벽 이동을 끊김 없이

## Slide 5: Wall 1 | 도형을 붙이면 벽이 살아남
공간 전체의 첫인상이자 메인 인터랙티브
WALL 1
한 줄 콘셉트
동그라미 · 세모 · 네모 · 막대를 붙이면, 벽 속 작은 존재들이 그 도형을 쓰고, 짝이 맞으면 생명이 태어남
참고
teamLab · Little People 음악 벽
붙인 모양에 따라 작은 사람들이 반응. 이전 아이데이션 D안 “모양이 생명이 되는 벽”과 연결
붙이는 것
자석 도형 블록 4–5종(동그라미 · 세모 · 네모 · 막대 · 반원). 큰 크기, 모서리 둥글게
즉시 반응
붙이는 순간 도형이 빛나고 소리. 작은 존재들이 모여 올라타고 · 미끄러지고 · 숨음
조합
세모 + 세모 = 나비, 동그라미 + 막대 = 꽃 등 짝이 맞으면 생명이 되어 벽 밖으로 퍼짐
공간 인상
위쪽 영상 영역은 생명이 늘수록 계절 · 색이 바뀜. 만지지 않는 아이도 볼거리
여럿이 함께
동시에 여러 도형 인식. 같은 모양을 여럿이 붙이면 큰 장면(무리 비행 등)

## Slide 6: Wall 2 | 바닥에서 키우고, 벽에서 요리하고
바닥 연계 + 붙이는 인터랙티브
WALL 2
한 줄 콘셉트
바닥에서 키운 채소 · 꽃이 털 보송한 친구가 되어 벽으로 올라오고, 벽에 붙인 그릇 블록에 모여 요리함
참고 프로토타입
Botanic Kitchen v4 · 작은 정원 요리사들
바닥 → 벽
꼼지락 존에서 다 자란 식물을 누르면 톡 뽑혀 벽 쪽으로 달려가 벽 아래에서 등장
붙이는 것
컵 · 케이크 · 수프 그릇 · 병 모양 블록 4종(동그란 블록 없음)
요리
친구들이 블록 선반에 뛰어올라 요리. 어떤 재료든 어떤 그릇에서도 실패 없이 완성
남는 것
완성 요리가 벽 위 ‘오늘의 메뉴’ 선반에 쌓임. 두 요리가 함께 완성되면 깜짝 장면
Wall 1과 연결
Wall 1에서 태어난 나비 · 벌이 Wall 2 정원으로 날아와 꽃가루를 옮김(제안)

## Slide 7: Floor | 오래 머무는 꼼지락 존
바닥 또는 낮은 테이블 · 단순하고 즉각적인 반응
FLOOR
한 줄 콘셉트
손으로 만지고, 옮기고, 쌓을 때마다 바로 작은 변화가 생기는 정원 바닥. 끝이 없고 실패가 없음
참고
Funky Forest · Connected Worlds(바닥 물체로 흐름 바꾸기), Imagination Playground(영유아 폼 블록), Light Ball Orchestra(물체 자체가 빛 · 소리)
형태
A 바닥 매트(앉거나 엎드려서) · B 낮은 테이블(서서 · 앉아서). 둘 다 두는 안 가능
만지는 것
큰 소프트 블록 · 촉감 패드(보송 · 말랑 · 오돌토돌). 들고 옮기기 쉬운 크기
반응 규칙
놓으면 싹이 남, 쓰다듬으면 물결 · 소리, 쌓으면 그만큼 키가 자람. 한 가지 행동 = 한 가지 반응
오래 머물기
반복해도 매번 조금씩 다른 반응, 천천히 자라는 정원, 보호자 앉을 자리
Wall 2 연결
다 자란 식물은 벽 쪽으로 보낼 수 있음(보내지 않아도 바닥 놀이로 완결)

## Slide 8: 체험 흐름 | 세 영역이 하나의 정원 이야기로
어디서 시작해도 되지만, 이어지면 더 커지는 구조
1
입장
정면 Wall 1의 큰 장면이 첫인상
2
Floor
앉아서 만지고 쌓기 · 싹이 남
3
Wall 2
키운 친구가 벽으로 · 그릇 블록에 모여 요리
4
Wall 1
도형 붙이기 · 짝 맞추면 생명 탄생
5
순환
Wall 1의 생명이 Wall 2 · Floor 정원으로 돌아옴
공통 세계관(제안)
세 영역 모두 ‘작은 정원’ 하나를 공유합니다. 같은 캐릭터 · 색 · 소리 규칙을 써서, 아이가 어느 영역에 있어도 같은 세계로 느끼게 합니다. 영역마다 테마를 따로 정하면 공간 인상이 흩어질 수 있습니다.

## Slide 9: 결정이 필요한 것 | 5가지 중 하나씩 선택
초록 테두리는 이 문서의 제안안 · 회의에서 □에 체크해 결정
①
Wall 1 테마
도형 → 생명
짝 맞추면 나비 · 꽃
제안
작은 존재 놀이터
도형 위에서 놀기만
소리 정원
도형마다 악기 소리
②
Wall 2 블록
그릇 4종
컵 · 케이크 · 수프 · 병
제안
도형(Wall 1과 같게)
블록 통일
자연물
잎 · 돌 · 물방울
③
Floor 형태
바닥 매트
앉고 엎드려 놀기
낮은 테이블
서서 · 앉아서
매트 + 테이블
연령별로 나눔
제안
④
바닥 반응 방식
바닥 투사
천장 프로젝터 + 센서
제안
블록 자체 반응
LED · 소리 내장
투사 + 반응 블록
둘을 함께
⑤
벽 블록 인식
자석 위치 센서
벽 안쪽 감지
마커 + 카메라
블록 뒷면 표식
제안
카메라 실루엣
모양으로 인식
Notes: 제안 근거: ① 이전 아이데이션 D안 · teamLab Little People 원리 ② Botanic Kitchen v4와 연결 ③ 연령 폭(2세 포함)을 모두 받기 위해 ④ 현장 투사로 연출 폭이 넓음, 블록 충전 · 내구 관리 부담 없음 ⑤ 모양 4–5종 구분 + 위치가 필요해 마커 방식이 안정적일 것으로 판단(검증 전).

## Slide 10: 다음 단계 | 확인할 것
수치는 모두 가정이며 현장 · 하드웨어 검토로 정해야 함
공간
실제 공간 크기 · 천장 높이
입구 위치 · 동선
벽 재질(자석 부착 가능 여부)
하드웨어
벽 · 바닥 프로젝터 수와 위치
벽 블록 인식 방식 실증
아이 몸이 블록을 가릴 때
운영
동시 수용 인원
블록 분실 · 위생 관리
보호자 동반 기준(2세)
콘텐츠
공통 캐릭터 · 세계관
소리 크기 · 쉼 장면
Wall 1 ↔ Wall 2 연결 연출
관련 자료: BLOCK 존 아이데이션 · 바닥 블록 레퍼런스 · Botanic Kitchen v4 (claude.ai 페이지)